## Slide 1
Web 遥控设计：把页面按钮变成真车控制指令
浏览器只负责交互，FastAPI 后端负责协议转换、端口切换、超时降级和急停抢占
设计要点
• 页面按钮调用 /api/control/manual
• 后端 TcpCarAdapter 编码 Rosmaster TCP 帧
• 6000：原生 App 控制端口
• 6001：自建 Rosmaster 桥接备选
• 前/后长按连续运动，普通左右短脉冲
• 急停最高优先级，连续发送 stop
遥控页面截图占位
后续把当前 /control 页面截图放在这里
Web 按钮
前/后/左/右/停
FastAPI
/manual
TCP 适配器
协议帧编码
6000/6001
控制链路
Rosmaster
底盘执行

## Slide 2
SLAM 建图与自动导航：从复杂 ROS2 操作到 Web 流程
建图解决“环境是什么样”，导航解决“小车在哪里、怎么去目标点”
核心原理
• 激光雷达 + 里程计生成 2D 栅格地图
• 保存 .yaml/.pgm 地图文件
• 导航时 map_server 加载地图
• AMCL 根据雷达和地图估计当前位置
算法选择
建图：默认 gmapping
预留：cartographer / rtabmap
导航：DWA / TEB / RTABMap
演示推荐：DWA
关键保护
• save_map 后同步容器与宿主机 maps 目录
• Nav2 action server 就绪后才允许发目标
• 首次导航必须发布 /initialpose
• AMCL 不回传时提示先确认当前位置
用户
Web 前端
FastAPI 后端
小车 ROS2 / Docker
检查连接
开始建图
遥控扫图
保存地图
命名 room2
启动导航
选择 DWA/TEB
确认当前位置
发布 initialpose
点目标
开始导航
状态面板
地图画布
遥控按钮
低速移动
刷新地图
加载 yaml
显示 Nav2
运行状态
采集绿色点
x/y/θ
采集彩色
目标点
/api/slam/status
SSH 启动
gmapping
save_map
map_saver_cli
启动 laser
Navigation2
发布
/initialpose
发布目标
/goal_pose
端口/容器
检查
激光扫描
建图
.yaml/.pgm
落盘
map_server
AMCL/Nav2
AMCL 定位
map→base
规划路径
控制底盘

## Slide 3
夜间定点巡航：可配置路线 + A* 少转弯规划
面向夜间睡眠场景：低速巡视、到点蜂鸣、停留、往返或循环执行
功能设计
• 用巡航页精细遥控采集途经点
• 途经点可命名：门口、书房、卧室
• 支持删除、调整顺序、保存/加载路线
• A* 在相邻途经点之间规划路径
• 代价中加入“转弯惩罚”
• 支持只巡航一次、指定次数、循环巡航
A* 规划逻辑
f(n) = g(n) + h(n)
g(n)：已走距离 + 转弯惩罚
h(n)：到目标点的估计距离
目标：不只追求最短，还尽量少拐弯
执行逻辑
A → B → C
到点蜂鸣并停留 1~N 秒
最后一个点原地掉头
C → B → A 返回
循环时重复这条往返路线
A
B
C
灰色：障碍/不可走
彩色：途经点
箭头：规划/返回方向